ФКУ ИК-2  УФСИН России по РТ

Казанский арматурный завод

#### Люк «Т»

ГОСТ 3634-89

Паспорт,

техническое описание

и инструкция по эксплуатации

г.Казань

.

1.Назначение изделия и техническая

характеристика.

1.1. Люк «Т» устанавливается на  смотровых   колодцах      инженерных

сетей,   расположенных     на    городских    автомобильных    дорогах   с

интенсивным   движением.

1.2.  Обозначение люка : Т(С250)-1-60

1.3. Основные размеры и характеристики (см. таблицу 1 и рисунок 1).

Таблица 1

| Условное обозначение люка | Основные размеры люка, мм | Номинальная нагрузка, кН | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D | D1 | D2 | D3 | D4 | Н | Н1 | L1 | L2 |  |  |
| Т(С250)-1-60 | 830 | 650 | 645 | 591 | 670 | 95 | 40 | 730 | 695 | 250 | 95 |

2.Свидетельство о приемке.

2.1.  Люк Т (С 250)-Т-60  соответствует   требованиям  ГОСТ   3634-99   и

признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ______________

М.П.

ОТК _________________

2.2.  Гарантийные обязательства.

2.2.1. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода  в эксплуатацию,

но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия.

3.Состав изделия и комплектность поставки.

Корпус 1 шт

Крышка 1 шт

Паспорт 1 шт* (в полиэтиленовом пакете)

*Примечание: допускается комплектование одного паспорта на партию

люков не более 10 шт.

2

4.Устройсво и материал основных деталей.

4.1. Устройство люка и перечень его деталей. (см. таблицу 2 и рисунок 1).

Рисунок 1

1- корпус,  2- крышка.

Таблица 2

| Деталь | Материал |
| --- | --- |
| Корпус | СЧ 18 ГОСТ 1412-85 |
| Крышка | СЧ 18 ГОСТ 1412-85 |

3

4.2. Обозначение инженерных сетей:

К – бытовая и производственная канализация;

В – водопровод;

Г – гидрант пожарный;

Д – дождевая канализация;

ТС – тепловая сеть;

ГС – газовая сеть;

ГКС – городская кабельная сеть;

ГТС – городская телефонная сеть (по согласованию с заказчиком.)

При отправлении инженерную сеть подчеркнуть.

5.Хранение.

Люк  должен  храниться   в сухих  складских  помещениях,  защищенных

от  прямых солнечных лучей, удаленными не менее 1 м. от  теплоизлучащих

приборов, а также не подвергаться действию масел, бензина и других

агрессивных сред.

6.Условия гарантийного обслуживания.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение        гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает ФКУ ИК-2 УФСИН России по РТ.

Предприятие изготовитель: ФКУ ИК-2 УФСИН России по РТ

Россия, РТ, 420022, г.Казань, ул.Производственная,18.

Главный инженер тел. ( 843 ) 278-24-35

Отдел сбыта  тел.  ( 843 ) 277-32-40, 278-96-49 e-mail: market-ik2@mail.ru

Официальный сайт завода  www. ik2-kaz.ru, www.ик2-каз.рф,  www. ik2-kaz.kz

4

# Text boxes

5. Хранение.

Люк  должен  храниться   в сухих  складских  помещениях,  защищенных

от  прямых солнечных лучей, удаленными не менее 1 м. от теплоизлучащих приборов, а также не подвергаться действию масел, бензина

и других агрессивных сред.

6.Условия гарантийного обслуживания.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантий-

ного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонти-

руются или обмениваются на новые бесплатно.  Решение  о  замене  или

ремонте изделия принимает ФКУ ИК-2 УФСИН России по РТ.

Главный инженер тел. ( 843 ) 278-24-35

Отдел сбыта          тел.  ( 843 ) 277-41-23

Официальный сайт завода  www.kazanzadvigka.ru

e-mail:  ue 148-2@mail.ru